## Slide 1
Måling af vands hårdhed
Hvordan måles Vands hårdhed?
3
Hårdt vand
7
Sæbe og skumdannelse
5
Dosering
6
Hårdhedsgrad
2
EDTA-Komplex
4
Behandling af vand
9
Blødt vand
8
Vandshårdhed
1

## Slide 2
Måling af vands hårdhed

## Slide 3
Vands hårdhed:
Mg2+ Ca2+ HCO3- SO42 –
Mg2+ og Ca2+ bidrager til vands hårdhed som angives i hårdhedsgrader og den samlede aktuelle koncentration af Ca2+ og Mg2+ kan ved beregning blive påvist ved:
1 0 dH = [Mg2+ ] + [Ca2+ ] = 1,78·10 -4 M ,hvor indholdet af Ca2+ og Mg2+ = 10mg CaO per liter. Hvis vandet indeholder meget af calium og magnesium ioner bliver vandet hårdt og mindre indhold giver blødt vand.

## Slide 4
Hårdhedsgrad
Bestemmes ved 0dH
Blød vand: 0-10 0dH
Mellem hårdvand: 10-20 0dH
Hårdt vand: over 20 0dH
Meget Hårdvand over 30 0dH

## Slide 5
Hvordan måles Vands hårdhed?
Hvilke forskellige måde kan man måle vandshårdhed?
Ved hjælp af EDTA-Titrering
Ved hjælp af SÆBE og Skumdannelse

## Slide 6
EDTA (ethylendiamintetraacetat) = Y4 -
Er en negativ ion der har ladningen -4 og og danner komplekser med metal-ioner som for eksempel Mg2+ og Ca2+ . Struktur formel med calcium-ionens komplex med EDTA.

## Slide 7
Sæbe og skumdannelse
Det er skum i sæben der gør at vores tøj bliver rent, hvis sæben ikke har mulighed for at danne skum bliver tøjet ikke rent fordi sæben binder sig til Calcium-ion og Magnesium-ion i stedet for. Derfor til føres Natriumphosphat (Na3PO4 , hvor phosphaten (PO4) binder sig til kalk-ionerne således at sæben kan få lov til at danne skum.

## Slide 8
Dosering
Hvordan man bruger sæbe til vasketøj, afkalkning,

## Slide 9
Hårdt vand
Ulemper: Kalkaflejring af hvide hårdvarer som kaffemaskiner, El-keder, vaskemaskiner, varmtvandsrør, ikke egnet til rengøring og vask da ionerne binder sig til rengørings midlet og sæben.
Fordeler: Sundhedsmæssige fordeler som godt mod mindre forekomst af caries i tænderne og hjerte-karsygdomme

## Slide 10
Blødt vand
Fordeler: Energi besparelse pga. at energiforbrug af husholdningsapparater reduceres samt sker der en reduktion af forbruget af vaskepulver, tidsbesparelse ved afkalkning af husholdningsapparater længere levetid for installationer og husholdningsapparater
Ulemper: Stor kostned af nyt anlæg, øger forekomsten af hjerte-karsydomme og caries i tænderne

## Slide 11
Behandling af vand
Kræver tilladelse fra Kommunen som kan inddrage Sundhedsstyrelsen for blødt gøring af vand